## Slide 1
Umreženi sustav za detekciju potresa
ESP32 · MPU6050 · MQTT · correlation rule dvaju channela
Leo Radočaj
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli · Fakultet informatike u Puli
Seminarski rad iz kolegija Internet stvari (IoT) · 2025./2026.
Notes: Naslovna. Predstaviti temu: jedan jeftini node, ali s protokolom koji razlikuje lokalni noise od ground motiona.

## Slide 2
Problem: jedan senzor ne zna što je potres
Kamion, vrata, lakat na stolu
Lokalni noise. Trese jedan senzor, druge ne dotiče. Akcelerometar to vidi jednako kao potres.
Ground motion
Pogađa sve senzore istodobno. Lokalni noise je lokalan, ground motion nije. To je jedina razlika koju možemo mjeriti jeftino.
Correlation rule
2
distinct channela
unutar 2 sekunde
Tek tada je to potres. Isti pristup koriste dense low-cost arrays (Community Seismic Network, MyShake): pouzdanost dolazi iz istodobnosti, ne iz kvalitete pojedinog senzora.
Scope: jedan ESP32. Drugi channel je simuliran (fake_node.py) i govori isti MQTT contract; stvarni drugi node je drop-in bez izmjene koda.
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
2
Notes: Motivacija. Jedan akcelerometar ne razlikuje lokalni noise od ground motiona; zahtjev da se dva channela slože je najjeftinija diskriminacija.

## Slide 3
Arhitektura sustava
ESP32 + MPU6050
channel A · stvarni
fake_node.py
channel B · simulirani
Mosquitto
MQTT broker · Docker
Correlator
python · paho-mqtt
Dashboard
localhost:8000 · SSE
quake/alarm
→ buzzer
Thingsboard
optional
Dashboard subscribea na broker, ne na correlator
Detection ne smije ovisiti o tome je li browser otvoren. Gašenje dashboarda ne mijenja ništa u ponašanju alarma.
Broker ostaje lokalan
Demo preživljava nestanak interneta: eventi, korelacija, alarm i buzzer rade dalje. Bridge prema cloudu živi u correlatoru, pa node ostaje plaintext bez TLS-a.
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
3

## Slide 4
Hardver: ~¥3.100 na breadboardu
Komponenta | Kol. | Cijena
ESP32 (FREENOVE FNK0090, WROOM-32E, 4 MB) | 1 | ¥1.800
MPU6050 / GY-521 akcelerometar | 1 | ~¥300
Aktivni buzzer, 3-pin modul | 1 | ~¥100
Breadboard | 1 | ~¥300
Jumper wires | 1 set | ~¥400
LED 5 mm + otpornik 330 Ω | 1 | ~¥200
Wiring
MPU6050 VCC ── 3V3 (3,3 V, NE 5 V)
GND ── GND
SCL ── GPIO27
SDA ── GPIO26
LED ── GPIO2 (onboard)
Buzzer ── GPIO25
Izmjereno, ne pretpostavljeno
FNK0090 ima 40 pinova, ne 38
Buzzer je active-LOW
MPU6050 treba ~150 ms settle nakon power-upa prije prvog I2C upita
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
4

## Slide 5
Firmware: sampling i detection
detector.cpp · bez Arduino headera · dev prema prethodnom baselineu
dev = |mag − baseline|
baseline = 0.99·baseline + 0.01·mag
if dev > THRESHOLD and not refractory:
trigger()
Sampling
100 Hz, gate na micros(); ±2 g, 16384 LSB/g, gal = g · 980,665
DLPF u senzoru (0x1A = 6) → bandwidth 5 Hz; bez toga noise je ~7× veći
Sample gate se resyncira umjesto da sustiže: stall ne smije ispaliti burst
MQTT reconnect s exponential backoffom (2 s → 30 s); blocking reconnect je rušio 100 Hz na 1 Hz
EMA kao high-pass filter
Uklanja ~980 gal gravity offseta bez filter biblioteke i prati nagib node-a. Deviation prema prethodnom baselineu: spike prijavi punu amplitudu.
Warm-up 3 s
Baseline se seeda prvim sampleom, ali EMA se još smiruje. Prve 3 sekunde nema triggera.
Refractory period 5 s
Jedan shake = jedan event, ne stotine. Publish kad se window zatvori: peak_gal je stvarni peak, dur_ms trajanje iznad thresholda.
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
5

## Slide 6
MQTT contract: tri topica, tri JSON payloada
Topic | Smjer | Payload | Kada
quake/<node_id>/event | node → broker | {"node","peak_gal","dur_ms"} | na trigger
quake/<node_id>/tel | node → broker | {"node","dev_gal","uptime_s"} | 1 Hz
quake/alarm | correlator → node | {"nodes":[...],"peak_gal"} | na slaganje
Node ID iz MAC-a
node-a4c1f8: zadnja tri bajta WiFi MAC adrese. Bez konfiguracije po node-u, byte-identičan firmware.
Prefiksi sim- i mirror-
Simulirani i mirror channeli označeni su na razini protokola: nijedan log ni screenshot ne mogu ih prikazati kao stvarno mjerenje.
LED = channel, buzzer = mreža
LED se pali lokalno na trigger vlastitog channela. Buzzer se oglašava samo na quake/alarm: tek kad correlator potvrdi dva distinct channela.
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
6

## Slide 7
Correlator: rule u četiri koraka
1
Primi event
Subscribe na quake/+/event. Arrival time, ne vrijeme node-a: bez NTP-a, jer je MQTT latency ~100 ms naspram window-a od 2 s.
2
Prune window
Odbaci sve unose starije od 2 s.
3
Broji distinct node-ove
Isti node dvaput nije slaganje. Trebaju ≥ 2 distinct ID-a.
4
Alarm + cooldown
Publish quake/alarm s max peak_gal, pa 10 s cooldowna: jedan potres, jedan alarm.
nodes = {e[0] for e in self._recent}
if len(nodes) < self.min_nodes: # 2
return None
self._last_alarm_at = now
return Alarm(nodes=sorted(nodes),
peak_gal=max(e[1] for e in self._recent))
Estimated shindo, nikad magnituda
Tablica peak akceleracija → shindo živi u core.py; dashboard je importa, ne kopira, pa se ne mogu razići
Magnituda traži udaljenost epicentra i dubinu: jedna postaja to ne može. Polje nosi „n/a“, ne praznu ćeliju
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
7

## Slide 8
Dashboard: jedna stranica, bez accounta, bez clouda
quake-net · localhost:8000
12
eventi
3
alarmi
6
rejected
node-a4c1f8
online
sim-000001
simulated
Live channeli
Trace dev_gal po channelu; 5 s bez telemetrije → offline
Event log
Alarmi istaknuti, s estimated shindom
Rejected counter
Svaki event koji nije postao alarm bio bi na single-channel dizajnu false alarm. Headline brojka rada.
Oznaka „simulated“
sim-, mock-, mirror- channeli vidljivo označeni
Thingsboard ostaje spojen iza docker compose --profile cloud, ali ništa o njemu ne ovisi.
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
8

## Slide 9
Pure core + thin shell = testovi bez hardvera
Pure core (bez I/O-a, vrijeme kao parametar)
firmware/node/detector.cpp | bez Arduino headera
correlator/core.py | bez networka
sim/detector.py | Python port detectora
Thin shell (Wire, WiFi, MQTT, HTTP)
firmware/node/node.ino | Wire, WiFi, PubSubClient
correlator/main.py | paho-mqtt, Thingsboard
dashboard/server.py | MQTT + HTTP/SSE
32
automatizirana testa
6 C++ · 26 pytest
Suite | Br. | Broker | Dokazuje
test_detector.cpp | 6 | ne | Algoritam u firmwareu
sim/test_parity.py | 6 | ne | Python port = firmware (load-bearing test)
correlator/test_core.py | 11 | ne | Correlation rule
sim/test_e2e.py | 3 | da | Mock node-ovi → alarm → buzzer
dashboard/test_dashboard.py | 6 | da | Agregacija statea
Ako parity test padne, mock se razišao od firmwarea i simulacija prestaje nešto značiti.
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
9

## Slide 10
Rezultati: noise floor 0,733 gal → threshold 7,33 gal
0,733 gal
noise floor RMS, izmjereno
3,295 gal
peak u 177 s (4,5 σ)
7,33 gal
threshold = 10× RMS
Multiplier | Threshold | Iznad / 177 s | Po satu | Shindo
3× | 2,20 gal | 60 | 1222 | 3, donji rub
5× | 3,67 gal | 0 | 0 | 3
10× (odabran) | 7,33 gal | 0 | 0 | 3 (2,5–8 gal)
Kalibracija 21. 8. 2026., board nepomičan na stolu, 177 s na 100 Hz, prve 3 s odbačene dok se EMA smiri. Sample rate potvrđen 100 Hz.
Što mjerenje pokazuje
Ispod predviđenih 0,9 gal → noise floor je sensor-dominated, ne building-dominated. DLPF na 5 Hz radi
5× (spec) odbačen: 3,67 gal naspram peaka 3,295 gal u tri minute tihe sobe; tail 4,5 σ je teži od Gaussovog
10× pada na 7,33 gal i ostaje unutar shindo 3. Konzervativni multiplier i shindo 3 više nisu u napetosti
Detection floor: shindo 3+. Shindo 1–2 je ispod noise floora senzora: hardversko ograničenje
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
10

## Slide 11
Ograničenja, navedena unaprijed
Drugi channel je simuliran
Two-point fizička diskriminacija nije demonstrirana; protokol i correlation rule jesu.
Stvarni potres neće podići alarm
Trese samo stvarni node; simulirani channel triggera se ručno. Dokaz: event log + JMA.
Korelacija odbija samo channel-local noise
Koraci se prenose podom do svih senzora i koreliraju. To odbija samo amplitude threshold.
Nema epicentra
Traži sub-millisecond timing; WiFi to ne daje, jedan senzor pogotovo.
Nema službenog shinda ni magnitude
Samo peak akceleracija u gal i estimated intenzitet.
Detection floor oko shindo 3
Određen izmjerenim noise floorom MPU6050 od 0,733 gal RMS.
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
11

## Slide 12
Zaključak
Pure core ≠ shell
32 automatizirana testa za hardverski projekt. Većina bugova nađena prije nego što je hardver stigao.
Mjeriti, ne pretpostavljati
Izmjerenih 0,733 gal preokrenulo je preporuku iz speca (5× → 10×) i pokazalo da je floor sensor-dominated.
Poštenje na razini protokola
sim- i mirror- prefiksi: nijedan log, dashboard ni report ne može mirror prikazati kao drugu postaju.
Isporučeno: sampling 100 Hz s band-limitom u senzoru · EMA detection s warm-upom i refractory periodom · MQTT contract s tri topica · correlator „2 channela u 2 s“ · lokalni dashboard neovisan o internetu.
Sljedeći korak: drugi MPU6050 na 0x69 (AD0 high) ili drugi ESP32. Oboje drop-in bez izmjene koda; tek time se demonstrira stvarna two-point diskriminacija.
Izvori: Community Seismic Network (Caltech) · MyShake (Berkeley) · JMA Seismic Intensity Scale · InvenSense MPU-6050 datasheet · OASIS MQTT 5.0 · Eclipse Mosquitto · Espressif ESP32 datasheet · SEMINAR.md
Leo Radočaj · Fakultet informatike u Puli
12